## BENNING SDT 1

## Steckdosentester mit Fingerkontakt für aktive PE-Fehlererkennung und Prüfung der Auslösefunktion von 30 mA FI/RCD-Schutzschalter

BENNING erweitert das bestehende Prüf-, Mess- und Sicherheitsgeräteprogramm um einen neuen Steckdosentester zur einfachen Prüfung von 230 V Schutzkontaktsteckdosen, Kabeltrommeln und Verlängerungsleitungen auf korrekten Anschluss.

Von einer nicht fachgerecht installierten oder auch nachträglich manipulierten Steckdose können folgenschwere Personen- und Sachschäden ausgehen.

Der neue BENNING SDT 1 erkennt vorhandene Verdrahtungsfehler, wie fehlender Schutz- (PE), Neutral- (N) und Außenleiter (L) sowie die lebensgefährliche Vertauschung von L- und PE-Leiter und zeigt den Zustand der Steckdose über drei rote Leuchtdioden an.

Aufgrund der einfachen Handhabung kann der Schnelltest auch von elektrotechnisch unterwiesenen Personen (EuP‘s) durchgeführt werden. Ein aktiver PE-Test mit Berührungselektrode (Fingerkontakt) und LC-Display warnt den Anwender vor dem Anliegen einer gefährlichen Berührungsspannung (> 50 V) am Schutzleiteranschluss der Schutzkontaktsteckdose.

Zusätzlich bietet der BENNING SDT 1 eine Prüftaste zur Prüfung der Auslösefunktion einer vorgeschalteten 30 mA Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (FI/RCD).

Eine eindeutige und übersichtlich angeordnete Status-Tabelle auf der Gerätevorderseite informiert über den korrekten Anschluss (OK, grün) und die Art des vorliegenden Fehlers (rot) der Schutzkontaktsteckdose.

Der BENNING SDT 1 besitzt einen Nennspannungsbereich von 230 V/ 50 Hz - 60 Hz, benötigt keine Batterien und besitzt den Steckertyp E+F (CEE 7/7), der zum Teil auch in Ländern des benachbarten Auslands eingesetzt wird.

www.benning.de 			duspol@benning.de

Steckdose korrekt installiert, Fingerkontakt prüft PE-Kontakt auf gefährliche Berührungsspannung

Steckdose mit Verdrahtungsfehler, Lebensgefahr!

Außenleiter (L) und Schutzleiter (PE) wurden vertauscht